## Slide 1
프로젝트 목표
대표적인 스마트 모빌리티인 전동킥보드를 대상으로 무선 충전 시스템 구현하는 것을 목표로 하였다. 전동 킥보드의 충전 포트에 리시버 모듈을 연결하여, 배터리에 모듈을 직접 연결하지 않고도 무선으로 충전이 가능하게 한다.
안민홍,정다혜,권창균
서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학부
스마트 모빌리티를 위한 무선충전 모듈
Wireless charging system for smart mobility
Modeling
2. 송신부와 수신부 코일 설계
3. Boost converter 및 제어기 설계
Boost Converter를 이용, 정류된 수신 전압을 승압
제어기로 Duty rate(D)를 조절, 출력전압(이 킥보드 충전기 정격 출력인 42V로 일정하게 유지되도록함.
PI 제어기 설계:
4. 시연결과
결론
전동 킥보드의 충전 포트에 리시버 모듈을 연결하여, 무선전력전송을 통해 킥보드가 충전됨을 확인함.
안전함, 편리함의 보장으로 실제 활용 가능성 확인.
설계된 회로도
무선전력전송 실험 셋업
Frequency | 300kHz | Output Votage | 42V
Air gap between coils | 6cm | Transmitter coil diameter | 5cm
Output Power | 100W | Receiver coil diameter | 5cm
10cm
10cm
5cm
5cm
5cm
코일 설계 모형 및 실제 제작 코일
For both TX and RX
송신부(충전 스탠드)
수신부(킥보드 부착)
직렬-병렬 연결
직렬-병렬 연결의 장점
2차 측에 일정한 전류 공급가능
공진주파수에서 낮은 임피던스
그 외 주파수에서 높은 임피던스
목표 주파수: 300kHz, 송신 코일: 22.7156μH ,수신 코일: 1.239μH
송신 캐패시터= 12.47nF
수신 캐패시터= 227.5nF
Boost Converter
출력 파형(노랑)
연결된 상태
충전 중(26%)
시뮬레이션 결과
입력 28V
출력 42V